- Obliczyć z definicji następującą transformatę Laplace’a:

- Zweryfikować następującą własność transformacji Laplace’a:

- System ciągły posiada transmitancję . Znaleźć jego reakcję  na następujące wymuszenia:

  - ,

  - ,

  - .

- Zbadać stabilność systemu otwartego i zamkniętego o transmitancji . Zastosować kryterium Nyquista, Hurwitza i Michajłowa.

- Obliczyć z definicji wzmocnienie w stanie ustalonym systemu o transformacji:

.

- W układzie automatycznej regulacji

.

Stosując kryterium

      - Hurwitza,

      - Nyquista,

zbadać dla jakich k jest on stabilny.

- Metodą rozkładu na ułamki proste wyznaczyć oryginały następujących transformat:

.

- Stosując przekształcenie  i następnie odpowiednie kryteria stabilności systemów ciągłych sprawdzić, czy stabilny jest dyskretny system o transmitancji:

.

- Dla jakich  oraz  system o wielomianie charakterystycznym:

jest stabilny według kryterium Jury’ego?

- Obiekt ciągły o transmitancji

jest sterowany przez impulsator o okresie impulsowania T i ekstrapolator. Znaleźć transmitancję dyskretną K(z).