- Obliczyć z definicji następującą transformatę Laplace’a:

- Zweryfikować następującą własność transformacji Laplace’a:

- System ciągły posiada transmitancję . Znaleźć jego reakcję  na następujące wymuszenia:

  - ,

  - ,

  - .

- Zbadać stabilność systemu otwartego i zamkniętego o transmitancji. Zastosować kryterium Nyquista, Hurwitza i Michajłowa.

- Obliczyć z definicji wzmocnienie w stanie ustalonym systemu o transmitancji:

.

- W układzie automatycznej regulacji

.

Stosując kryterium Hurwitza, zbadać dla jakich k jest on stabilny. Narysować UAR.

- Metodą rozkładu na ułamki proste wyznaczyć oryginały następujących transformat:

.

- Stosując przekształcenie  i następnie odpowiedzi kryteria stabilności systemów ciągłych sprawdzić czy stabilny jest dyskretny system o transmitancji:

.

- Sprawdzić stabilność według Jury’ego systemu dyskretnego o równaniu charakterystycznym:

- Stwierdzić, czy system dyskretny o równaniu różnicowym

jest stabilny.