- Obliczyć z definicji następującą transformatę Laplace’a:

- System ciągły posiada transmitancję . Znaleźć jego reakcję

na wymuszenie . Przyjąć warunki początkowe takie, że zarówno wyjście  jak i odpowiednia liczba kolejnych jego pochodnych wyższego rzędu są w chwili  równe 1.

- Dla systemu o transmitancji jak w zadaniu 2 znaleźć składową ustaloną odpowiedzi, jeśli na wejściu podano sygnał .

- Dla systemu o transmitancji

narysować logarytmiczną charakterystykę amplitudową.

- Stosując kryterium Hurwitza oraz Michajłowa sprawdzić stabilność systemów o transmitancji

.

- Stosując kryteria Hurwitza i Nyquista sprawdzić, czy następujący UAR jest stabilny, jeśli .

- Metodą rozkładu na ułamki proste wyznaczyć oryginały następujących transformat:

.

- Rozwiązać równanie różnicowe

,

przy warunku początkowym , oraz pobudzeniu .

- Wiedząc, że , gdzie A – macierz, podać i rozwiązać równanie fazowe systemu dyskretnego o transmitancji

.

- Obiekt ciągły o transmitancji  jest sterowany przez impulsator o okresie impulsowania T. Znaleźć transmitancję dyskretną K(z).