- System posiada transmitancję .

Obliczyć:

- odpowiedź impulsową,

- odpowiedź skokową,

- wzmocnienie w stanie ustalonym,

- wielomian charakterystyczny,

- równanie charakterystyczne,

- składową ustaloną odpowiedzi na wymuszenie .

- System na transmitancję . Podać jego równanie różniczkowe.

- Dla systemu o transmitancji podać równanie fazowe, a następnie wyznaczyć jego wszystkie punkty równowagi .

- Stosując kryteria Hurwitza oraz Michajłowa zbadać stabilność systemu otwartego i zamkniętego o transmitancji:

.

- Transmitancje obiektu i regulatora są równe:

Narysować UAR i sprawdzić jego stabilność.

- Wyznaczyć uchyb w stanie ustalonym UAR (narysować układ), jeśli dane są:

- Metodą rozkładu na ułamki proste wyznaczyć oryginały następujących transformat:

.

- Wyznaczyć odpowiedź impulsową systemu o transmitancji:

- W dyskretnym UAR mamy dane:

Dla jakich k jest on stabilny?

- Obiekt ciągły o transmitancji

jest sterowany przez impulsator o okresie impulsowania T i ekstrapolator. Znaleźć transmitancję dyskretną.