      - Stosując przekształcenie Laplace’a rozwiązać następujące równania (y(t)=?)

zerowe warunki początkowe

przy czym .

- Dla systemów o transmitancjach

znaleźć odpowiedź impulsową i odpowiedź skokową.

- Dla systemu o transmitancji  wyprowadzić wzór i obliczyć wzmocnienie w stanie ustalonym.

- Zbadać według Hurwitza stabilność systemu otwartego i zamkniętego o transmitancji

- Narysować przybliżoną logarytmiczną charakterystykę amplitudową systemu o transmitancji:

.

- Stosując kryteria stabilności: Hurwitza, Nyquista i Michajłowa sprawdzić stabilność systemu zamkniętego, jeśli::

  - Wyznaczyć uchyb w stanie ustalonym dla UAR, w którym są dane:

  - Transmitancje obiektu i regulatora są równe:

Wyznaczyć i wykreślić zbiór wszystkich par , dla których UAR jest stabilny.

  - Stosując przekształcenie

i następnie kryterium Hurwitza dla systemów ciągłych, sprawdzić stabilność systemu dyskretnego o transmitancji:

  - Podać transmitancję systemu dyskretnego, którego odpowiedzią impulsową jest

.